Specifica fisica unità 10000001

Compilato:	L. Colla – L. Balestrieri

Edizione:	0
Revisione:	48

Stato:	Bozza

Modifiche:	Aggiunta descrizione ADC ( rif. 3 )
Aggiunta gestione interfaccia RS232 ( rif. Errore: sorgente del riferimento non trovata )
Aggiunto descrizione connettore 220V. a.c ( rif. 9)

Data creazione:	07/01/2015

# Indice

# Descrizione generale
Unità di ingressi, uscite digitali isolate.
L'obbietivo è realizzare moduli piccoli e funzionali che realizzano diverse combinazioni di ingressi e uscite, con diverse specifiche di tensione e corrente.
Si vuole modularità di comando, deve essere possibile un comando tramite bus I2C oppure accesso diretto agli input output a 3.3-5Vdc.
## Unità ingressi
PN: 10000001
Unità che prevede due ingressi optoisolati.
La corrente assorbita deve essere al massimo 10 [mA].
La tensione in ingresso deve poter essere programmabile secondo la tabella seguente.
Tensione nominale [V]	Soglia spegnimento [V]	Soglia accensione [V]
5 d.c.	1,5	2,5
12 d.c.	3	8
24 d.c.	3	18
48 d.c.	5	40
220 a.c.	10	160

Le tensioni da tenere in maggior considerazione sono 5, 24 e 220.
## Unità ingresso ADC
E' da verificare, analizzando il datasheet del uP, la possibilità di avere un ingresso ADC.
In alternativa si potrebbe montare un ADC esterno pilotabile tramite bus I2C.
Potrebbe rivelarsi particolarmente utile acquisire valori di sensori quali temperatura, movimento e quant'altro.
## Unità uscite potenza
PN: 10000004
Unità che prevede due uscite a relè o photoMOS.
La corrente in uscita massima deve essere almeno 16A.
La tensione sull'uscita dipenderà dal dispositivo montato indicativamente come la seguente tabella.
Tensione nominale [V]	Corrente [I]
5 d.c.	5
12 d.c.	5
24 d.c.	5
48 d.c.	10
220 a.c.	16

Le tensioni da tenere in maggior considerazione sono 5, 24 e 220.
## Unità uscite di segnale
PN: 10000005
Unità che prevede due uscite a relè o photoMOS.
La corrente in uscita massima deve essere almeno 100mA.
La tensione sull'uscita dipenderà dal dispositivo montato indicativamente come la seguente tabella.
Tensione nominale [V]	Corrente [I]
5 d.c.	500mA
12 d.c.	250mA
24 d.c.	250mA
48 d.c.	250mA
220 a.c.	100mA

Le tensioni da tenere in maggior considerazione sono 5, 24 e 220.
## Unità mista ingresso e uscita
Unità che prevede un ingresso di quelli già citati ed un'uscita di quelle già citate.
Saranno necessarie due unità distinte per uscita di potenza e uscita di segnale.
# Porte
## Lato logica
Porta a 4 pin per bus I2C e porta a 4 pin per input output diretto.
Il connettore dovrà essere a passo 2.54mm. Con occupazione prevista sia per mezzanina classica che per morsettiera con serraggio a molla.
Si dovrà rispettare il seguente pinout
### Pinout I2C
Pin	Nome	Descrizione
1	+VDC	Polo positivo alimentazione DC
2	I2C_SCL	Clock BUS I2C
3	I2C_SDA	Clock BUS I2C
4	GND	Massa alimentazione

### Pinout diretto
Pin	Nome	Descrizione
1	+VDC	Polo positivo alimentazione DC
2	CMD_IO_0	Ingresso o uscita 0
3	CMD_IO_1	Ingresso o uscita 1
4	GND	Massa alimentazione

La logica per il collegamento diretto deve essere programmata per funzionare a 3,3V ed essere tollerante fino ai 5,5V.
Nel caso delle uscite non dovranno assorbire dal pin di comando più di 10mA. Per questo motivo le uscite di potenza potrebbero aver bisogno di un transistor di pilotaggio.
### Selezione tipologia di comando
Sulla PCS devono essere possibili entrambi i tipi di comando.
La selezione deve essere fatta mediante variante di montaggio con jumper a saldare o resistenze da 0Ω.
## Lato campo
Porta a 4 pin che fornise due contatti puliti.
Il connettore dovrà essere a passo 5,08mm o 7,62mm. Con occupazione prevsta per morsettiera con serraggio a molla.
Si dovrà rispettare il seguente pinout
### Pinout
Pin	Nome	Descrizione
1	IO_0_P	Polo positivo uscita numero 0
2	IO_0_N	Polo negativo uscita numero 0
3	IO_1_P	Polo positivo uscita numero 1
4	IO_1_N	Polo negativo uscita numero 1

## Connettori di rimando
Devono essere previsti due connettori di rimando segnali. In questo modo è possibile connettere più moduli che condividono lo stesso BUS I2C ed anche lo stesso integrato I2C expander.
### Porta I2C
Il pinout rimane lo stesso della porta di ingresso, ma deve essere posto lateralmente e realizzato con connettore femmina a passo 2.54.
Il connettore deve prevedere i reofori lato bottom abbastanza lunghi da penetrare nel suo corrispettivo della scheda inferiore.
### Porta ingresso/uscita expander I2C
Il pinout dipende dall'expander utilizzato. Prendendo ad esempio il TCA9554 di TI si hanno 8 ingressi/uscite. Considerando che due porte vengono usate sull'unità base, devono essere rimandate 6 porte.
A fianco di questo connettore deve essere previsto un selettore (microswitch o ponticello a saldare) per determinare quale dei segnali vengono utilizzati dalle schede connesse alla principale.
L'expander I2C di esempio prevede 3 bit di indirizzo programmabile, quindi sullo stesso BUS si riescono ad ottenere 23·8=64 tra ingressi e uscite.
Pin	Nome	Descrizione
1	IO_2_CMD	Comando ingresso uscita 2
2	IO_3_CMD	Comando ingresso uscita 3
3	IO_4_CMD	Comando ingresso uscita 4
4	IO_5_CMD	Comando ingresso uscita 5
5	IO_6_CMD	Comando ingresso uscita 6
6	IO_7_CMD	Comando ingresso uscita 7

## Indirizzi I2C
Nel caso di pilotaggio I2C va prevista la programmabilità dell'indirizzo attraverso ponticelli a saldare sulla PCS oppure attraverso microswitch.
## Meccanica
La porta lato logica e la porta lato campo dovranno essere su lati opposti della PCS così da facilitare lo sbroglio e ridurre le dimensioni.
Sui lati liberi devono essere piazzate le porte di rimando segnali, in modo che le schede possano essere affiancate o sovrapposte.
Dovranno essere previsti da 2 a 4 fori di fissaggio per viti M3 da decidere in base agli ingombri se metallizzarli o meno.
Se possibile si deve trovare un'involucro plastico idoneo prima dello sbroglio e regolare di conseguenza i fori di fissaggio.
Nello schema a blocchi seguente si descrive a grandi linee anche la disposizione meccanica dei componenti.

Illustrazione 1: Schema a blocchi unità IO

## Porta RS232

Per interfacciarsi al uP tramite protocollo RS232, verrà montata sulla PCS, invece del connettore standard DB9, un connettore tipo RJ45.
Il connettore RJ45 verrà connesso al bus RS232 in modo tale da poter sfruttare un qualsiasi cavo UTP-5 ( o equivalente ) realizzato secondo lo standard Ethernet-BaseT facilmente reperibile in commercio.
Per adattare i livelli di tensione della RS232 tra uP – PC verrà utilizzato il MAX232 opportunamente connesso.

## Connessione 220V a.c
Al fine di poter alimentare dispositivi a 220V a.c. direttamente dalla scheda verra inserita una morsettiera a tre poli (Fase - Neutro – Terra) 220V a.c. che non farà altro che prelevare la tensione dalla rete elettrica rigirandola su "n" connettori a cui andranno collegati i dispositivi suddetti.
Ad es.:
-	Alimentazione di un telefono utilizzato per controllo da remoto connesso in RS232 alla scheda.
-	Il Router stesso.