Rapporto di test unità 10000001

Compilato:	L. Colla – L. Balestrieri

Edizione:	0
Revisione:	58

Stato:	Bozza

Modifiche:

Data creazione:	07/09/2015

# Indice

# Descrizione generale
Rapporto prove su prototipi scheda ingressi.
## PCB errato
I piani dei layer interni non sono stati aggiornati prima della produzione.
Il risultato sono il layer VCC e GND in corto, inoltre altre piste risultano annegate nei layer.
La scheda così come è risulta compromessa.

E' possibile utilizzare la scheda come sottomodulo, senza montare l'expander I2C.
Operazioni da eseguire.

- Eliminare tutti i componenti comrpesere tutte le resistenze 0Ω. Lasciare solamente la parte relativa all'optoisolatore e le sue resistenze di polarizzazione.
- Forare le vias di VDD e GND connesse a R10 e R11. E ricreare le connessioni filate verso il primo connettore libero.
- Collegare R1 per connettere IO_0_CMD a IO_2_CMD.
- Il comando IO_0_CMD è recuperato.
- Eliminare la vias a fianco del pin 4 di IC2 e ricreare la connessione andando al primo pin connesso a IO_3_CMD.
- Eliminare le vias di VDD e GND a fianco di R12 ed R13 e ricreare le connessioni filate verso il primo connettore libero.
- Il comando IO_1_CMD è recuperato.